УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации города Иванова

от 19.12.2019 № 2032

Задание

на выполнение инженерных изысканий по объекту:

«Улично-дорожная сеть по 15-му Проезду (от улицы 4-й Сосневской

до улицы 4-й Меланжевой) города Иванова»

1. Общие сведения

| 1.1 | Наименование организации заказчика | - |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Наименование объекта | Территория общего пользования улично-дорожной сети по 15-му Проезду (от улицы 4-й Сосневской до улицы 4-й Меланжевой) города Иванова |
| 1.3. | Цель и виды инженерных изысканий | а) оценка природных условий территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, и факторов техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозирование их изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории; б) определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнение их предельных параметров; в) обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других подобных мероприятий и по инженерной защите и благоустройству территории |
| 1.4 | Сведения о ранее проведенных изысканиях | Не проводилось |

2. Требования к инженерно-геодезические изысканиям

| 1 | Наименование географических работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | На топографическом плане наносится рельеф сухопутной части территории с применением горизонталей, отметок высот характерных точек местности в государственной системе нормальных высот и условных знаков обрывов, скал, воронок, осыпей, оврагов, оползней, ледников и иных условных знаков |  |  |
| 3 | Растительный покров и грунты (древесная, кустарниковая, травянистая, растительность, пашни, болота, прочие земли) |  |  |
| 4 | Объекты промышленности, социальной, транспортной инфраструктур и иные здания, строения. Сооружения, не являющиеся линейными |  |  |
| 5 | Границы населенных пунктов, городских поселений (при наличии) |  |  |
| 6 | Результатом инженерно-геодезического изыскания является топографический план | М 1:500 |  |

2.1. Инженерные изыскания необходимо проводить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-105-97, СП 11-104-97, Приказом Минстроя от 25.04.2017                   № 739/пр.