УТВЕРЖДЕНО

постановлением

Администрации города Иванова

от 04.06.2018 №731

Задание

на выполнение инженерных изысканий

на территории города Иванова, ограниченной улицами Володиной, Большой Воробьевской, Кольцова, границами земельных участков с кадастровыми номерами 37:24:040714:467, 37:24:040714:468, 37:24:040714:19, 37:24:040714:18, 37:24:040714:17

Инженерно-геодезические изыскания

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |
| 1.1 | Наименование градостроительной документации | Подготовка документации по планировке территории города Иванова, ограниченной улицами Володиной, Большой Воробьевской, Кольцова, границами земельных участков с кадастровыми номерами 37:24:040714:467, 37:24:040714:468, 37:24:040714:19, 37:24:040714:18, 37:24:040714:17 (проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе) |
| 1.2 | Основание для выполнения работ | Программа на проведение инженерно-геодезических изысканий, утвержденная ООО «СВ Плюс» от 30.03.2018 года |
| 1.3 | Инициатор подготовки документации по планировке территории | ООО «СВ Плюс» |
| 1.4 | Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях, осложнения в процессе строительства и эксплуатации | Нет сведений |
| 1.5 | Необходимость выделения этапов работ | Не требуется |
| 1.6 | Цель изысканий | Получение необходимых топографических материалов о ситуации и рельефе местности, инженерным сетям и коммуникациям |
| 1.7 | Срок выполнения работ | 2018 г. |
| 2. Объемы работ по площадке |
|  | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во | Примечание |
| 2.1 | Создание инженерно-топографических планов масштаба 1:500 с высотой сечения рельефа горизонталями через 0,5 м | кв. м. | 34719,5 | в системе координат - местная г. Иваново в системе высот – Балтийская |
| 2.2 | Съемка и обследование надземных и подземных коммуникаций | опора | определить |  |
|  |  | колодец |  |  |
| 2.3 | Составление технического отчета | экз. | 3 | + 1 экз. в эл. виде |
| 2.4 | Особые требования к изысканиям по площадке | нет |
| 3 | Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерные изыскания | СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96. 2. Инженерно-геодезические изыскания для строительства СП 11-104-97 от 01.01.1998. 3. Геодезические работы в строительстве СП 126.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 3.01.03-84 от 01.01.2013. 4. Инструкция по развитию съемочного обоснования и съемке ситуации и рельефа с применением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS (ГКИНП (ОНТА)-02-262-02) от 01.03.2002. 5. Инструкция по топографической съёмке, масштаба 1:500 - 1:5000 (ГКИНП 02-033-82) от 01.01.1983. 6. Инструкция о порядке контроля и приёмки геодезических, топографических и картографических работ (ГКИНП-17-004-99) от 01.01.2000. 7. Справочник «Условные знаки для топографических планов масштаба 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500» от 25.11.1986. |
| 4 | Эскизная схема |  |